MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

En Concejo Municipal del cantón de Goicoechea, en Sesión Ordinaria N° 15-17, celebrada el día 10 de abril del 2017, Artículo 10°, aprobó.

"La Municipalidad del cantón de Goicoechea comunica que el "Reglamento para la Instalación de Dispositivos que impidan el estacionamiento de vehículos en las aceras", se aprueba con el texto publicado en La Gaceta N° 17 del 24 de enero del 2017".

(Nota de Sinalevi: Tal como se indica en el párrafo anterior el texto corresponde al publicado en La Gaceta N° 17 del 24 de enero del 2017, por lo que se transcribe a continuación:)

El Concejo Municipal del cantón de Goicoechea, en Sesión Extraordinaria Nº 27-16, celebrada el día 01 de diciembre de 2016, artículo 12, aprobó.

La Municipalidad de Goicoechea, de conformidad con el artículo 43º del Código Municipal, hace de conocimiento a los interesados el presente proyecto, sometiéndolo a consulta pública por un plazo de quince días hábiles a partir de su publicación, las observaciones deberán presentarse por escrito ante la Secretaría Municipal, dentro del plazo referido.

PROPUESTA DE REGLAMENTO PARA LA INSTALACIÓN

DE DISPOSITIVOS QUE IMPIDAN EL ESTACIONAMIENTO

DE VEHÍCULOS EN LAS ACERAS

Artículo 1º-Objeto de regulación. El presente reglamento tiene como objetivo de preservar el espacio público, proteger a los peatones de accidentes viales, preservar las propiedades circundantes y cumplir con la peatonalización de las aceras en Goicoechea.

Para lo anterior se regulará y permitirá la instalación de dispositivos, tales como postes metálicos, bolardos o pilotes de concreto, que tendrá por función la de servir como protección de los peatones e impedir el tránsito o estacionamiento de vehículos automotores de todo tipo sobre las aceras del cantón; solo serán autorizados, dichos dispositivos, en aquellos lugares en que estos resulten necesario, para la protección peatones y propiedades en zonas de alta accidentabilidad.

Artículo 2º-De los alcances de esta autorización. La autorización para la colocación de esos postes o pilotes concreto, solo será posible luego del estudio técnico que realizará la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, procediendo la respectiva autorización solo y únicamente si se determina que la acera de la propiedad frente a la que se pretende su instalación, es utilizada para el tránsito o estacionamiento ilegal de vehículos automotores, en las aceras que sufren constante destrucción por el paso de vehículos, o en aquellos lugares en que se presenten de forma reitera accidentes de tránsito, que tengan como resultado la invasión de dicha área de paso peatonal por los vehículos involucrados en las colisiones y con ello constituya riesgo a los ciudadanos, o las propiedades.

Artículo 3º-De las aceras donde resulta procedente la colocación de postes. La Municipalidad solo podrá autorizar la colocación de postes, bolardos o pilotes en aquellas aceras que cumpliendo con los presupuestos contenidos en el artículo anterior, tengan un ancho libre para el paso de peatones no menor a 1.30 metros. En el caso de postes de tubo de metal, solo se autorizarán cuando luego de su instalación las aceras mantengan un ancho mínimo para el paso de los peatones de 1.20 metros. Los pilones o bolardos de concreto, piedra o metal solo se permitirán en aceras con un ancho de paso libre mínimo de; .50 metros. Asimismo, siempre y en todo caso las aceras han de adecuarse, en un todo, a los requerimientos de la Ley 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. En las esquinas o cruces peatonales, frente a los hidrantes de agua potable, frente a las puertas de las viviendas, locales comerciales, entes públicos, o sitios de reunión de todo tipo, los postes, bolardos o pilotes que se autoricen por la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, no podrán interferir, o de ninguna forma dificultar el libre y fluido acceso de los usuarios y peatones, de igual forma no podrán interrumpir, o dificultar, el uso de las rampas para personas con discapacidad o de los hidrantes.

Artículo 4º-De los postes o hitos autorizados. Los postes bolardos o pilotes que sean autorizados, deberán cumplir con las siguientes regulaciones:

i.- La altura máxima permitida es de 1.00 metros, la altura mínima es de 0.70 metros.

ii.- En el caso de los postes, estos deben ser construidos en tubo metálico de 100 milímetros de diámetro, relleno de concreto y pintado de amarillo.

iii.- Los bolardos o pilotes de concreto, de piedra o metal que se autoricen serán rectangulares, con una medida de 200 milímetros por 150 milímetros, igualmente un metro de alto, los fabricados en concreto deberán tener armadura metálica interna, según las especificaciones que dictará la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, igualmente deberá ser pintado de color amarillo.

iv.- En casos muy calificados, y siempre que sea así autorizado por la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, con fundamento en razones de armonía paisajística urbana, podrán autorizarse bolardos o pilotes ornamentales, con diseño distinto al aquí establecido.

v.- Ningún poste, bolardo o pilote podrá tener argollas, ganchos, cadenas, cables, bordes afilados o puntiagudos, u otras características de diseño, que de alguna forma puedan constituir un peligro a los peatones.

vi.- Cuando se considere necesario, la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo ordenará que los postes, bolardos o pilotes sean provistos de elementos retro reflectantes, que aseguren su visibilidad en todo momento.

Artículo 5º-Solicitud de permisos. Para instalar estos dispositivos de protección, el interesado deberá tramitar permisos de construcción ante la Municipalidad de Goicoechea, de conformidad con el artículo 74 y concordantes de la Ley de Construcciones.

La ausencia del permiso de construcción, o bien, ejecutar la instalación de los mismo en forma distinta a como fue autorizado, facultará a la Municipalidad para aplicar el régimen sancionatorio correspondiente, pudiendo incluso ordenarse la destrucción total de los dispositivos, de conformidad con el ordenamiento jurídico.

Artículo 6º-Autorizaciones no constituyen derechos adquiridos. Las autorizaciones para la instalación de estos dispositivos en las aceras del cantón, regulados en la presente regulación no constituyen derechos adquiridos a favor de terceros y, en consecuencia, pueden ser revocadas en cualquier momento por la Municipalidad.

Transitorio 1.-Los propietarios de inmuebles que actualmente posean, ya instalados, postes, bolardos o pilones en las aceras de sus propiedades tendrán un plazo de un año, a partir de la entrada en vigencia del presente reglamento, para poner a derecho dichos dispositivos. De no atenderse esta obligación la Municipalidad podrá ordenar la destrucción y remoción de los mismos.